รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

รถขุดตีนตะขาบ

----------------------------------------------------------------------

- ลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดไฮดรอลิคขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  85  แรงม้า  ขนาดความจุบุ้งกี๋

ไม่น้อยกว่า  0.50    ลูกบาศก์เมตร  (แบบ  SAE)  ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- คุณลักษณะ

  - ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งเทอร์โบชาร์จ  กำลังสุทธิที่ฟลายวีล  ไม่น้อยกว่า

85   แรงม้า  (HP) ที่มีความเร็วรอบเครื่องยนต์  ไม่น้อยกว่า 2,050  รอบต่อนาที  ระบายความร้อนด้วยน้ำ

  - ระบบขับเคลื่อน

เป็นแบบ  Hydrostatic  หรือ  Hydraulic   ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถ

ขับเคลื่อนอิสระได้  ความเร็วเดินหน้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  5.5  กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  - ระบบเครื่องล่าง

- ตีนตะขาบ  ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ   Track  Grouser   ความกว้าง  ไม่น้อยกว่า  500  มม.

- ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ  (Track  Gauge)  ไม่น้อยกว่า  1,990  มม.

- มีแรงกดที่พื้น  (Ground  Pressure)  ไม่เกิน  0.40 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร

  - การทำงานของแขนขุด

    - มีบุ้งกี๋พร้อมฟัน  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.50 ลูกบาศก์เมตร   (แบบ  SAE)

    - มีระยะขุดไกลสุด  (Digging  Reach)  ไม่น้อยกว่า  8.00  เมตร

    - มีระยะขุดลึกสุด   (Digging  Depth)   ไม่น้อยกว่า  5.00  เมตร

    - มีระยะขุดได้สูงสุด  (Digging  Height)  ไม่น้อยกว่า  8.00  เมตร

    - มีระยะเทสูงสุด  (Dump  Height)   ไม่น้อยกว่า  6.00  เมตร

    - ความเร็วในการหมุน  (Swing  Speed)  ไม่น้อย 10.00  รอบต่อนาที

2.5   น้ำหนักใช้งาน  (Operating   Weight)  ไม่น้อยกว่า  12,000  กิโลกรัม

2.6   ระบบไฟฟ้า

-  ระบบไฟฟ้า  24  โวลท์  ใช้แบตเตอรี่  ขนาด  65  แอมป์ – ชั่วโมง  จำนวน  2  หม้อ

  - ห้องพนักงานขับ  ติดตั้งระบบปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

  - สีตัวรถพ่นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต/หรือตามที่เทศบาลกำหนด

  - อุปกรณ์ประกอบ

    - มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

    - เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

    - เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

    - เกตบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิค

    - เกจบอกไฟชาร์ท  หรือ  สัญญาณบอกไฟชาร์ท

    - มีสัญญาณ  และอุปกรณ์อื่น ๆ  ครบถ้วน  ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

    - หนังสือคู่มือซ่อมแซมและคู่มือบำรุงรักษา  คู่มือซ่อม  คู่มืออะไหล่              จำนวนอย่างละ  1  ชุด

    - กระบอกอัดจารบี     จำนวน   1  ชุด

    - แม่แรงไฮดรอลิค   ขนาดไม่น้อยกว่า   10  ตัน  จำนวน  1  ชุด

    - ไส้กรองอากาศ    จำนวน  2  ชุด

    - ไส้กรองทุกระบบ   จำนวน   4  ชุด

    - ชุดประแจบล็อก  สำหรับใช้กับรถ   ขนาดระหว่าง  14  มิลลิเมตร  ถึง   26          มิลลิเมตร   พร้อมอุปกรณ์  บรรจุกล่องเหล็ก   จำนวน  1  ชุด

    - ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ  ขนาดระหว่าง  14  มิลลิเมตร  ถึง  26  มิลลิเมตร  จำนวน  1  ชุด